ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК    NP 71E.2-1-5

Однофазный SPLIT счетчик NP71E.2-1-5 —интеллектуальное электронное устройство для учета активной и реактивной энергии.

Счетчик NP71E.2-1-5 предназначен для измерения мгновенной мощности и потребляемой активной и реактивной энергии в цепях однофазного переменного тока. Счетчик имеет уличное исполнение и предназначен для монтажа в разрыв провода рядом с опорой.

Счетчик NP71E.2-1-5 собирает информацию и передает ее в Центр с использованием встроенного PLC-модема. Счетчик может передавать информацию на пользовательский дисплей CIU7 напрямую без УСПД.

Основные функции счетчика NP71E.2-1-5:

- измерение и учет активной и реактивной энергии (емкостной и индуктивной) в одном или двух направлениях;

- многотарифный учет электроэнергии (доступно до трех временных тарифов с возможностью задания рабочих, выходных и специальных дней);

- измерение активной и реактивной мощности, тока (мгновенного, среднего, дифференциального), среднеквадратичного напряжения, температуры, частоты, cosф, а также основных параметров качества электроэнергии;

- возможность считывания суточных и 1,5,10,15,30,60 минутных профилей с глубиной до 10 000 записей;

- ведение журналов событий и аварий;

- использование основного реле для отключения/подключения потребителя из центра сбора данных, для ограничения потребляемой активной мощности, для защитного отключения при бросках тока и напряжения, при наличии дифференциального тока;

- дистанционное считывание данных и конфигурирование счетчика

Отличительные особенности счетчика NP71E.2-1-5:

- монтаж в разрыв провода рядом с опорой вне зоны доступа абонента

- класс защищенности корпуса IP65

- дистанционное обновление программного обеспечения счетчика

- поддержка модуляции FSK, SFSK, OFDM

- усиленное шифрование передаваемой информации

- работа с пользовательским дисплеем CIU без помощи УСПД

- Технические характеристики

| Класс точности активная энергия реактивная энергия | 1 2 |
| --- | --- |
| Базовый ток | 10 А |
| Минимальный ток | 0,5 А |
| Максимальный ток | 100 А |
| Стартовый ток активная энергия реактивная энергия | 0,040А 0,050А |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Рабочий диапазон напряжений | 184...276 В |
| Предельный рабочий диапазон | 115...276 В |
| Частота сети | 50 Гц ± 1 Гц |
| Постоянная счетчика активная энергия реактивная энергия | 1000 имп/кВт∙ч 1000 имп/квар∙ч |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C . +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями тока, не более | 0,2 В∙А |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 1,5 Вт / 10 В∙А |
| Тип подключения | Непосредственного включения |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) | 100 бод (FSK) 2400 бод (S-FSK) 128 кбод (OFDM PRIME) |
| Межповерочный интервал | 16 лет |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 144 000 ч |
| Габариты | 202×169×59,5 мм |
| Масса, не более | 1,3 кг |
| Дисплей | без подсветки |
| Силовое реле для управления нагрузкой | 100 А |
| Датчики: | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока |
| Цена розничная / оптовая | 8 580 / 7 920 |

ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК     NP 73Е.1-10-1

Трехфазный счетчик NP73E.1-10-1 — это интеллектуальное электронное устройство для учета активной и реактивной энергии. Трехфазный счетчик NP73E.1-10-1 прямого включения предназначен для измерения мгновенной мощности и потребляемой активной и реактивной энергии в цепях трехфазного переменного тока.

Счетчик собирает информацию и передает ее в Центр с использованием встроенного PLC-модема. А также благодаря встроенному модулю FSK-132 трехфазный счетчик NP73E.1-10-1 поддерживает работу с пользовательским дисплеем CIU7 напрямую, без использования УСПД.

Основные функции счетчика NP73E.1-10-1:

измерение и учет активной и реактивной энергии (емкостной и индуктивной) в одном или двух направлениях;

многотарифный учет электроэнергии (доступно до шести временных тарифов с возможностью задания рабочих, выходных и специальных дней);

измерение активной и реактивной мощности, тока (мгновенного, среднего, дифференциального), среднеквадратичного напряжения, температуры, частоты, cosф, а также основных параметров качества электроэнергии;

возможность считывания суточных и 1,5,10,15,30,60-минутных профилей с глубиной до 10 000 записей;

ведение журналов событий и аварий;

использование основного реле для отключения/подключения потребителя из центра сбора данных, для ограничения потребляемой активной мощности, для защитного отключения при бросках тока и напряжения, при наличии дифференциального тока;

использование дополнительного маломощного реле для отключения/подключения нагрузки не более 5А или контакторов из центра сбора данных или по расписанию;

дистанционное считывание данных и конфигурирование счетчика.

Датчики для исключения попыток несанкционированного доступа:

- датчик вскрытия корпуса счетчика;

- датчик вскрытия крышки клеммника;

- датчик сильного внешнего магнитного поля;

- датчик дифференциального тока.

Отличительные особенности счетчика NP73E.1-10-1:

- дистанционное обновление программного обеспечения счетчика

- поддержка модуляции FSK, SFSK, OFDM

- усиленное шифрование передаваемой информации.

Технические характеристики

| Класс точности активная энергия реактивная энергия | 1 1 |
| --- | --- |
| Базовый ток | 5 А |
| Минимальный ток | 0,25 А |
| Максимальный ток | 80 А |
| Стартовый ток активная энергия реактивная энергия | 0,020 А 0,020 А |
| Номинальное напряжение | 3×230/400 В |
| Рабочий диапазон напряжений | 3×184...276 В |
| Предельный рабочий диапазон напряжений | 3×115...276 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Постоянная счетчика активная энергия реактивная энергия | 1000 имп./кВт∙ч 1000 имп./кВар∙ч |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C … +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями тока, не более | 1 В∙А |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 2 Вт / 10 В∙А |
| Тип подключения | Прямого включения |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) | 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM PRIME) |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средний срок службы, не менее | 25 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 104 000 ч |
| Габариты | (290×180×63) мм |
| Масса, не более | 1,6 кг |
| Дисплей | с подсветкой |
| Силовое реле для управления нагрузкой | 80 А |
| Маломощное дополнительное реле | 5 А |
| Датчики: | вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока |

Коммуникационные интерфейсы:

| Основной канал PLC | + |
| --- | --- |
| Оптический интерфейс | + |
| FSK-132 | + |
| USB (модули под крышкой клеммника) | - |

УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ     CIU7.L-4-3

Пользовательский дисплей потребителя CIU7.L-4-3 предназначен для визуального отображения учетных данных в режиме реального времени (минимальная периодичность 1 минута). Обмен данными между пользовательским дисплеем CIU7.L-4-3 и счетчиками 7 серии Extra оборудованными модемом FSK-132  происходит напрямую, без использования концентратора RTR7E.

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | 230 В |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон напряжений | 184 … 276 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | -25 °C … +60 °C |
| Генератор частоты | кварцевый резонатор 32 768 Гц |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 1,5 Вт / 6 В∙А |
| Прочность изоляции ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) | 4 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Напряжение пробоя (МЭК 60060-1) | 12 кВ, 1,2 / 50 мкс |
| Устойчивость к кратковременным электрическим разрядам, не более | 4 кВ |
| Основной канал связи | FSK-132 |
| Резервный источник питания | 2×1,5 В (типоразмер АА) |
| Класс защиты IP | IP51 |
| Габариты | 150×116,7×45,6 мм |
| Масса, не более | 0,5 кг |

МАРШРУТИЗАТОР     RTR 8A.LG-1-1

УСПД RTR8А.LG-1-1 (однофидерный) - является важной составляющей частью АИИС Матрица и обеспечивает обмен информацией между Центром сбора данных и приборами учета электроэнергии, а также другим оборудованием. Обмен со счетчиками электрической энергии серии 7 Extra, серии 5 и 7 Lite, удаленными дисплеями RUD 512, а также дополнительным оборудованием осуществляется по каналу PLC с использованием модуляции FSK/SFSK/OFDM в зависимости от прошивки УСПД. Для обмена информацией с Центром УСПД RTR8А может использовать каналы связи: GPRS и Ethernet.

УСПД  RTR8A выполняет следующие функции:

- Постоянный поиск и автоматическое определение всех устройств в сети 0,4 кВ;

- Сбор и долговременное хранение данных с приборов учета электроэнергии с использованием открытых протоколов;

- Передача данных по открытым протоколам в один или несколько Центров сбора данных;

- Удаленное обновление ПО УСПД и счетчиков версии 7 Extra;

- Настройка УСПД и создание различных отчетов с помощью удобного веб-интерфейса.

- Синхронизация времени в сети АИИС Матрица;

Как правило, УСПД RTR8A устанавливается в трансформаторной подстанции. Если в ТП один силовой трансформатор — устанавливается УСПД RTR8A.LG-1-1, если два, то УСПД RTR8A.LG-2-1. В отдельных случаях допускается установка УСПД во ВРУ дома, в правлении СНТ, ТСЖ или в диспетчерском пункте предприятия.

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | 3×230 / 400 В |
| --- | --- |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон температур | -40°C … +70 °C |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 12 Вт / 25 В∙А |
| Прочность изоляции | 4 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Напряжение пробоя | 6,8 кВ, 1,2 / 50 мкс |
| Устойчивость к кратковременным электрическим разрядам, не более | 4 кВ |
| Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) | 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM PRIME) |
| Резервный источник питания | Вход 12 … 24 В постоянного тока |
| Класс защиты IP | IP51 |
| Габариты | 261,8×184×87,8 мм |
| Масса, не более | 1,25 кг |